Грузовые автомобили FOTON

| Параметры | Ollin BJ 1043/5043 | Ollin BJ 1049/5049 | Ollin BJ 1069/5069 | Ollin BJ 1089/5089 | AUMAN BJ 1163/5163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тн/м3 | 2/16 | 3/19 | 5/24 | 7/32 | 10/42 |
| Колесная формула, тип привода | 4х2/задние | 4х2/задние | 4х2/задние | 4х2/задние | 4х2/задние |
| Кабина | Цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед. |
|  | двухдверная, двухместная | двухдверная, трехместная | двухдверная, трехместная, со спальным местом* | двухдверная, трехместная, со спальным местом | двухдверная, трехместная, со спальным местом |
| Габаритные размеры,мм - длина | 4300 | 4700 | 5100 | 6300 | 7100 |
| - ширина | 1900 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 |
| - высота | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 |
| Колесная база, мм | 2600 | 3360 | 3800 | 4200 | 4200 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1530/1380 | 1530/1425 | 1665/1600 | 1810/1600 | 1810/1600 |
| Масса снаряженного ТС, кг | 1900 | 2510 | 3325 | 4200 | 4200 |
| Полная масс ТС, кг не более | 3500 | 5550 | 8200 | 11400 | 11400 |
| - на переднюю ось | 1300 | 2050 | 2800 | 3200 | 3200 |
| -на заднюю ось | 2200 | 3500 | 5400 | 8200 | 8200 |
| Двигатель (марка, тип) | ISUZU | ISUZU | ISUZU/ PERKINS | PERKINS/ CUMMINS | PERKINS/ CUMMINS |
| Рабочий объем, куб.см | 2540 | 3707 | 4087 | 4800 | 3990/6400 |
| Макс.мощность л.с. | 81 | 90 | 104 | 137/154 | 137/160 |
| Макс.крутящий момент, Нм/мин-1 | 210/2200 | 445/1600 | 445/1600 | 445/1600 | 510/1600 |
| Степень сжатия | 17,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Топливо, расход | Дизельное, 12 л. | Дизельное, 14 л | Дизельное, 16 л | Дизельное, 18 л | Дизельное, 20 л |
| Трансмиссия | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Коробка передач Число передач | Вперед-5, назад -1 | Вперед-5, назад -1 | Вперед-6,назад -1 | Вперед-6, назад-1 | Вперед-6, назад -1 |
| Тормозная система | гидравлическая | пневматическая |
| Шины | 6,50-16 | 6,50-16 | 8,25-16 | 8,25-20 | 10,00-20 |
| Цена (борт/фургон) | 720/750 | 800/820 | 900/920 | 1150/1200 | 1350/1400 |

Гарантия  2 года без ограничения пробега, с условием планового прохождения ТО.